## Perceuse à colonne Optimum B 32

## Capacité dans l'acier 32 mm. Perceuse à colonne haute qualité. Un rapport qualité / prix exceptionnel. Optimachines est le spécialiste de la machine-outil pour le travail du métal.

- Précision de concentricité garantie < 0.03 mm mesurée sur la broche de perçage

- Table de travail avec rainures en “T”, inclinable de ± 45° et orientable à 360°

- Axe équipé de roulements de très haute qualité

- Transmission silencieuse grâce aux poulies en aluminium usiné et à l’axe de poulie moteur cranté

- Meilleure transmission de l’énergie grâce aux courroies haute qualité V-belt

- Cabestan ergonomique avec poignées “Softgrip” anti-dérapantes

- Mandrin auto-serrant de série de très haute qualité

- Moteur électrique puissant et silencieux, corps en fonte d’aluminium

- Socle robuste avec rainures en “T” et renforts arrières

- Tasseaux en “T” de série pour fixer un étau

- Carters de mandrin et de poulies asservis électriquement

- Modèle 400 V avec rotation droite/gauche

- Butée de profondeur réglable

- Une qualité éprouvée

- Un excellent rapport qualité/prix

- Produit de marque Optimum (conception et qualité allemande)

Tableau technique

- Puissance moteur 1.1 kW ~ 50 Hz

- Capacité de perçage (acier S235JR) Ø 32 mm

- Capacité de perçage en continu (acier S235JR) Ø 28 mm

- Rotation de la tête autour de la colonne 360 °

- Cône Morse de broche CM 4

- Course du mandrin 125 mm

- Col de cygne 225 mm

- Vitesse de broche 140 - 2020 T/min

- Nombre de vitesses 9

- Dimensions de la table (L x l) 360 x 360 mm

- Dimensions rainures en "T" 14 mm

- Inclinaison de la table 45°

- Orientation de la table 360°

- Distance broche – table (max.) 600 mm

- Dimensions du socle (L x l) 260 x 270 mm

- Distance broche – socle (max.) 1170 mm

- Diamètre de la colonne 92 mm

- Dimensions de la machine (L x l x h) 790 x 400 x 1730 mm

- Poids net (brut) 138 kg (143 kg)

- Accessoires de série Mandrin autoserrant (0 - 16 mm) B 16, arbre CM 4 - B 16, carter de mandrin asservi, 2 tasseaux en "T"